# СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ, ПОВОДЖЕННЯ З НЕЮ, ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ

# Урок №20

# Тема: Автомат Калашникова

# Загальні відомості

Призначення, бойові властивості автомата. Поняття про будову автомата та його автоматичну дію. Розбирання і складання автомата. Порядок неповного розбирання, складання автомата.

Навчально-виховна мета:

- Вивчити з учнями бойові властивості, загальну будову АК-74;

- Познайомити учнів з послідовністю неповного розбирання автомата;

- Виховувати почуття впевненості та безвідмовності автомата.

Навчальні питання:

- Призначення автомата, бойові властивості та загальна будова, принцип роботи автомата.

- Порядок розбирання і складання автомата.

Місце проведення: кабінет з предмета «Захист Вітчизни». Час: 45 хв.

Навчальні посібники: підручник «Захист Вітчизни» (2006 р.).

Матеріальне забезпечення: плакати, макет ударно-спускового механізму.

ВСТУПНА ЧАСТИНА: 10 хв.

Шикування учнів, рапорт командира вчителеві, перевірка юнаків, привітання.

Оголошення теми, мети та порядку проведення уроку.

Стройове тренування: повтор виконання команд, які тренували на попередньому занятті; виконання роздільно прийомів виходу із строю та постановки в стрій; елементи строю.

Питання для повторення: 1) мета та завдання огневої підготовки; 2) класифікація стрілецької зброї.

ОСНОВНА ЧАСТИНА: ЗО хв.

# Призначення автомата Калашникова

Автомат Калашникова є основним видом автоматичної стрілецької зброї. Створив його російський конструктор М. Т. Калашников. Автомат набув широкого визнання. Він простий за конструкцією та має високі бойові й експлуатаційні якості. На основі цього автомата створені та прийняті на озброєння армії ручний кулемет Калашникова (РКК) та інші зразки стрілецької зброї з ефективними бойовими властивостями.

Автомат Калашникова калібру 5,45 мм або 7,62 мм є індивідуальною зброєю і призначений для знищення живої сил й ураження вогневих засобів противника. Для ураження противника в рукопашному бою до автомата прикріплюється штик-ніж. З автомата ведеться автоматичний або одиничний вогонь. Автоматичний вогонь є основним: він ведеться короткими 5 пострілів) і довгими (до 10 пострілів).

# Бойові властивості автомата АК-74, АКМ

Бойові властивості автомата характеризуються даними, веденими в таблиці 1.

Таблиця 1

| Характеристики | АКМ | АК-74 |
| --- | --- | --- |
| Калібр ствола, мм | 7,62 | 5,45 |
| Прицільна дальність стрільби, м | 1000 | 1000 |
| Найдієвіший вогонь, м | 400 | 500 |
| Дальність прямого пострілу, м: |  |  |
| по нерухомій цілі | 350 | 440 |
| по рухомій цілі | 525 | 625 |
| Темп стрільби, пострілів/хв. | до 600 | до 600 |
| Бойова швидкострільність, пострілів/хв.: |  |  |
| одиничними | 40 | 40 |
| чергами | 100 | 100 |
| Вага із зарядженим магазином, г | 3,6 | 3,6 |
| Вага штика-ножа, г | 450 | 490 |
| Місткість магазина, патронів | 30 | 30 |
| Гранична дальність польоту, м | 3000 | 3150 |
| Убивча дальність кулі, м | 1500 | 1350 |
| Початкова швидкість кулі, м/с | 715 | 900 |
| Вага патрона, г | 16,2 | 10,2 |

Загальна будова автомата

Автомат складається з таких десяти основних частин (стенд АК-74): ствол із ствольною коробкою, прицільним пристроєм і пістолетною рукояткою; кришка ствольної коробки; затворна рама 3 газовим поршнем; затвор; поворотний механізм; газова трубка зі ствольною накладкою; ударно-спусковий механізм; цівка; магазин; компенсатор (в АКМ) або дуловий гальмо-компенсатор (в АК-74). У комплект автомата входять: штик-ніж, приладдя, ремінь, шомпол і сумка для магазинів.

Автоматична дія автомата базується на використанні порохових газів, що відводяться від каналу ствола до газового поршня затворної рами.

Порядок неповного розбирання автомата.

Розбирання автомата може бути повним і неповним. Повне розбирання автомата здійснюється для чищення його при значному забрудненні, після перебування його під дощем, у піску чи снігу, при переході на інше мастило і для ремонту. У решті випадків виконується неповне розбирання.

Розбирається і складається автомат на столі або на чистій підстилці. Частини і механізми складають у порядку розбирання. Поводитися з ними слід обережно,. не класти одну частину на іншу, не докладати зайвих зусиль, не робити різких ударів.

Неповне розбирання автомата виконується так: .

- Відокремити магазин. Утримуючи автомат за шийку приклада чи цівку, правою рукою

охопити магазин, великим пальцем натиснути на засувку, подати нижню частину магазина вперед і відокремити його. Після цього перевірити, чи не залишився патрон у патроннику, для чого перевести перевідник донизу, відвести рукоятку затворної рами назад, оглянути патронник, відпустити рукоятку затворної рами і спустити з бойового зводу.

- Вийняти пенал з приладдям. Притиснути пальцем правої руки кришку гнізда приклада так, щоб пенал під дією пружини вийшов з гнізда; розкрити пенал і вийняти з нього протирку, йоржик, викрутку, вибивач і шпильку. Якщо автомат із складеним прикладом, то пенал знаходиться в кишені сумки для магазинів.

- Відокремити шомпол. Відтягнути кінець шомпола так, його головка вийшла з-під упора на основі мушки, і витягів шомпол догори.

- Відокремити дулове гальмо-компенсатор.

- Відокремити кришку ствольної коробки. Лівою рукою охопи, ти шийку приклада, великим пальцем цієї ж руки натиснути на виступ напрямного стержня поворотного механізму; правою рукою підняти вгору задню частину кришки ствольної коробки і відокремити кришку.

- Відокремити поворотний механізм. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада, великим пальцем цієї ж рука натиснути на виступ напрямного стержня поворотного механізму до виходу його п'ятки з повздовжнього паза ствольної коробки, підняти задній кінець напрямного стержня і вийняти поворотний механізм з каналу затворної рами.

- Відокремити затворну раму із затвором. Продовжуючи утримувати автомат лівою рукою, правою відвести раму назад до упора, підняти її разом із затвором і відокремити від ствольної коробки.

- Відокремити затвор від затворної рами. Взяти затворну раму в ліву руку затвором догори, правою рукою відвести затвор назад, прокрутити його так, щоб головний виступ затворі вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і висунути затвор уперед.

- Відокремити газову трубку зі сталевою накладкою. Утримуючи автомат лівою рукою, правою надіти пенал для приладдя прямокутним отвором на виступ замикача газової трубки, повернути замикач від себе до вертикального положення і зняти газову трубку газової камери.

Порядок складання автомата.

Складання автомата здійснюється в зворотній послідовності. Під час складання необхідно звіряти номери частин і механізмів автомата.

Увага! Після приєднання кришки ствольної коробки проводиться спуск курка й автомат ставиться на запобіжник.

■	ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА: 5 хв.

Нагадування теми заняття і навчальної мети. Зазначення позитивних моментів і недоліків. Визначення найбільш активних учнів».

■	ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: вивчити підручник, с. 109-116.